江苏师范大学

云龙校区监控改造维保服务

采

购

公

告

保卫处

2019年5月6日

第一部分  采购公告

现对江苏师范大学云龙校区监控改造维保服务进行竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的单位前来参与。

- 项目编号：20190401

- 项目名称：江苏师范大学云龙校区监控改造维保服务

3．项目概况

3.1招标内容：

3.1.1招标范围：江苏师范大学云龙校区校内原有部分监控点位移位、新增部分监控点位、增加监控存储等。云龙校区监控系统维保服务一年。

3.1.2工程目标包括：

3.1.2.1实现新建篮球场及足球场监控覆盖，新增监控后保证监控存储时间30天以上。部分监控根据云龙校区保卫科实际要求调整后，对校园内各个重要出入口、主干道能全面覆盖。

3.1.2.2对原有监控系统进行一年维保。前端监控摄像机、交换设备、后端网络存储定期维护保养，线路不定期排查。保证校园监控平台运行正常。

具体项目内容请投标人查阅招标文件和设备清单。

3.2工期：改造部分工期自报，不超过30天（日历天），具体期限在签订合同时约定。维保服务期自合同签订生效之日起一年。

3.3资金情况：自筹，已落实。

3.4质量要求：合格。其中改造部分质保期不少于两年。

3.5招标方式：竞争性谈判，存在二次报价，且二次报价价格不得高于一次报价。

3.6项目地点：江苏师范大学云龙校区。

3.7最高限价：9.8万元。

4．投标人资格条件

4.1企业具有独立法人资格，营业执照处于有效期。

4.2主要设备生产厂家出具授权函，提供原平台厂家出具的可无缝对接证明函。

4.3近五年内企业没有重大违法违规记录。

4.4本次招标不接受联合体投标。

5．投标、开标、评标时间及地点

5.1接受投标文件时间：2019年5月10日14:30—15:00。

5.2接受投标文件地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号（泉山校区）14号楼保卫处一楼会议室。

5.3开标、评标时间及地点：2019年5月10日15:00开标，在保卫处一楼会议室举行。

6.其他事项

本项目实行资格后审，资格条件相符者可直接投标。资格条件审查在投标时进行。

- 现场勘查

本项目不集中召开招标答疑会，由投标人自行踏勘现场。

勘查时间：2019年5月7至5月9日，过期不予受理，未到现场勘查的不能参加投标。

联系人：李金龙

联系电话：13952209381

第二部分 采购文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

8.采购文件的澄清

8.1投标人对采购文件等有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达我校保卫处，保卫处将适时在江苏师范大学保卫处网站（http://bwc.jsnu.edu.cn/）上以公告形式向所有投标人做出澄清。

8.2 投标人对采购人提供的招标文件以及采购人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，采购人概不负责，均由投标人自负。

8.3如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

9.采购文件的修改

9.1采购人可对采购文件进行修改，修改及补充部分将通过江苏师范大学保卫处网站（http://bwc.jsnu.edu.cn/）进行公告。修改及补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

10.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

第三部分 投标文件

11.投标文件的语言和计量单位

11.1投标文件均应使用中文简化字。

11.2投标文件应使用国家法定计量单位。

12.投标文件的组成及相关要求

12.1投标文件应包含以下内容：

12.1.1投标函。

12.1.2主要设备生产厂家出具授权函，提供原平台厂家出具的可无缝对接证明函（需原件）。

12.1.3服务承诺和工期。

12.1.4投标单位营业执照副本及其它认证或者获奖证书。

12.1.5投标报价表。

12.1.6提交设备详细配置清单，配套设施要齐全、功能要完善。

12.2为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

13.投标内容填写说明

13.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

13.2投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

14.投标文件的编制及编目

投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册。

15.投标文件的签署、密封及其他规定

15.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

15.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

15.3投标文件密封袋内装的投标文件必须注明“正本”“副本”字样，其中正本一本副本五本，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

15.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

15.5投标文件的密封及标记

15.5.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

15.5.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

16	投标要求

16.1投标价格应包含产品本体及其相关的送货、卸车、安装、各种需缴纳的税费等全部成本费用。价格单位均为人民币“元”。

16.2报价表必须按统一格式填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

16.3 报价要求：投标人按照现场勘查情况进行报价，投标报价包含设备本体、主辅材、配件、人工费、运输、装卸、安装、施工、现场保管、风险、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定的一切费用。本项目为交钥匙工程。最低投标价不能作为中标的保证。

16.4明确服务及质保承诺。

16.5投标人如中标，其中标设备和材料单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

16.6本项目为询价，存在二次报价环节，且二次报价不得高于第一次报价。

17. 无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

17.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

17.2未按招标文件要求提供投标保证金的。

17.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

17.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

17.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

17.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

17.7明显不符合技术规范、技术标准要求的。

17.8不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

17.9改变招标文件提供的清单中的计量单位、采购数量。

17.10串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

17.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

17.12经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

17.13符合《中华人民共和国政府采购法》实施条例规定的无效投标规定的。

18.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

但是按照本招标文件第13条规定校核时发现的算术错误不在此列。

19. 投标文件错误的修正

19.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下。

19.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

19.3 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

19.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

20.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

20.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

21.投标要求

21.1本招标文件及中标单位的投标文件作为本项目施工合同的附件。

21.2采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

21.3投标人如中标，其中标设备和材料单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

21.4最低投标价不作为中标的保证。

22.转包、分包

禁止转包，不允许分包。

23.投标保证金

23.1投标保证金应按本项目“招标公告”中的规定递交。未中标投标人的投标保证金在宣布中标结果后退还，中标人的投标保证金在中标后转为合同履约保证金，在合同履约完毕后退还。

23.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

24.投标文件的有效期

24.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

24.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

第四部分  评标、定标

25.开标

25.1开标将在我校监督部门监督下，由保卫处组织，投标人应准时参加开标。

25.2开标时，法定代表人或被委托人（投标代表）要到开标现场参加开标。

26 述标

26.1每个投标人都需参加一次述标。投标人应按招标文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

26.2述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、投标价格、投标人单位基本情况等，以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

26.3如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

26.4评标过程中，如果评标小组对本招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

26.5每个投标人的述标时间5分钟左右。

27评标

27.1评标：采用综合评分法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据评分细则对投标人分别评分，并确定中标人。

27.2总分值为100分。价格分50分，技术分35分，商务分15分。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

27.3评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

27.4如果投标文件未实质性响应本招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

28.定标

评标小组将依据评标办法评分。计算每个标段的投标人总得分后，按投标人总得分从高到低顺序推荐中标候选人，从中标候选人中确定中标人。

29中标通知

29.1在确定中标人三日后，在江苏师范大学保卫处网站（http://bwc.jsnu.edu.cn/）发布中标公告。

29.2.采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

29.3.中标通知书是合同的组成部分。

第五部分  其它要求

30.	合同签订

30.1评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

30.2中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人订立背离本招标文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

30.3中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受本招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

30.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

31.询问和质疑

31.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

31.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

31.3采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

31.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

32.保密和披露

32.1投标人自领取本招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.2采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

32.3采购人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

33.施工要求

33.1中标单位进入现场后，应服从现场管理。

33.2中标人应遵守校方的管理，保证自身产品安全，不损坏校方财物。

33.3必须保证在规定工期内完工。

34.产品质量要求

符合国家规定的产品质量及检验标准

35.服务要求

35.1中标人必须按合同要求将产品送达，并安装合格，发生的所有费用均由中标人承担。

35.2采购人按合同接收产品，要求材质、色彩、质量等与中标样品无差异。如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标人无偿更换。

35.3产品应按规定办理报验手续。

36.工期

本项目要求按合同约定时间竣工交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

37.付款办法

无预付款；设备安装竣工，经验收合格后支付合同总额的95％,余款5％作为质保金，自验收合格日起满壹年后无任何质量问题一次性付清。

38.保修

具体条款在合同中另行约定。

39.违约责任

违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第六部分 项目概况及要求

- 项目设备基本参数及要求

40.1网络存储（推荐品牌：海康、大华、华为）

64位高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性；采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级；4U精细化机箱，支持24块硬盘；视频流转发模式下：支持4096Mbps前端接入；支持4096Mbps网络转发；视频流直存模式下：支持1024Mbps视频接入、存储转发；支持192Mbps网络回放；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于3.6Gbps；支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；支持RAID误操作回复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性；支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持标准iSCSI协议存储及视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本；支持NAS服务，提供大容量快速存储的可能；多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠；支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定；针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；支持图片直存，可配合电警卡口使用；支持卷克隆、快照，可及时提取数据；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率；支持SAS多级级联，SAS接口带宽192Gbps，保障了系统存储容量的易扩展性；单套系统最大支持240块硬盘扩展，容量最大可达960TB；标配4个千兆以太网口，可扩展4个千兆以太网口或2个万兆接口；提供基于WEB的配置管理功能，简单易用；支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性；针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案；完全标准化设备，兼容各类软件平台。

| 系统参数 | 系统架构 | 单控制器 |
| --- | --- | --- |
|  | 内存 | 标配4G |
|  | 硬盘兼容性 | 1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘 |
|  | 主处理器 | 64位高性能多核处理器 |
|  | 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
|  | 操作界面 | WEB |
| 功能参数 | IPSAN功能 | 支持IPSAN直存、支持逻辑卷的动态在线扩展 |
|  | 视频流功能 | 支持视频流直存 |
|  | 网络协议 | 支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP协议 |
|  | 流媒体协议 | 支持Onvif，GB28181，海康等接入协议 |
|  | 快照 | 支持快照功能，建立用户卷可数据备份 |
|  | 卷克隆 | 支持克隆功能，建立元用户卷完整数据备份 |
|  | 抽帧存储 | 支持抽帧存储功能，支持时间及抽帧率可设定 |
|  | 集群服务 | 支持N+M集群功能 |
|  | 断网续传 | 支持前端断网时间段内SD卡中的录像回传到设备中 |
|  | 性能指标 | 最大支持512路(1024Mbps)前端接入、存储、转发，96路（192Mbps）网络回放 |
|  | 录像回放 | 支持WEB端录像回放；支持录像秒级检索；回放速度可调节 |
| 存储能力 | 磁盘个数 | 24块硬盘，可扩展至240盘位 |
|  | 硬盘安装 | 独立硬盘支架 |
|  | 硬盘热插拔 | 支持硬盘热插拔、在线更换 |
|  | 硬盘使用模式 | 单盘、RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID |
|  | 硬盘管理 | 非工作盘休眠，利于散热和降低功耗，延长硬盘寿命 |
|  | 硬盘处理 | 支持磁盘坏道映射，延长硬盘使用寿命 |
|  | 硬盘状态检测 | 支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检 |
|  | 一键RAID功能 | 支持一键快速创建RAID |
|  | RAID即建即用 | RAID创建后可以直接使用，无需等待 |
|  | RAID重建 | 支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡 |
|  | RAID写同步 | 支持RAID写同步技术,确保数据安全 |
| 接口 | 网口特性 | 支持负载均衡、容错等网口绑定模式 |
|  | 千兆网口 | 1个千兆管理口，4个千兆数据口，可扩展4个千兆网口或2个万兆光口 |
|  | SAS接口 | 2个SAS接口 |
|  | USB接口 | 2个USB接口 |
|  | 串口 | 1个RS232 |
| 常规参数 | 电源 | 100V~240V，47~63Hz，12A-6A，支持热插拔 |
|  | 风扇 | 支持热插拔，冗余双滚珠轴承风扇，MTBF>10万小时 |
|  | 整机功耗 | 200-400W（含硬盘） |
|  | 工作温度 | 0℃～40℃ |
|  | 工作湿度 | 10℅～80℅（非凝露） |
|  | 储存温度 | -20℃~70℃ |
|  | 储存湿度 | 5%~90%（非凝露） |
|  | 工作海拔 | -60m~2000m |
|  | 机箱 | 1.2mm加厚热镀锌钢板；高精度铝合金滑道；自主专利的抽拉式硬盘架 |
|  | 尺寸 | 483mm×175mm×494mm(宽×高×深） |
|  | 裸机重量 | ≤27kg（不含硬盘） |
|  | 安装方式 | 标准19英寸机架式安装 |

40.2枪型网络摄像机（推荐品牌：海康、大华、华为）

采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

最大可输出400万(2592x1520)@20fps

支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境

最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警

支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测

支持DC12V/POE供电方式，宽压设计

支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 外观 | 红外枪 |
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 400W |
| 红外灯数量 | 单灯 |
| 最大红外距离 | 50米 |
| 最低照度 | 0. 002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启） |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 镜头焦距 | 3.6mm |
| 镜头接口 | M12 |
| 宽动态 | 120dB |
| 镜头光圈 | F1.5 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 最小聚焦距离 | 3.6mm:1.5m |
| 视场角 | 3.6mm:水平:79°;垂直:42.4°;对角:92.8°° |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 强光抑制 | 支持 |
| H.265 | 支持 |
| 视频编码标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 视频码率 | H.264:16K～10240Kbps MJPEG:主码流不支持 H.265:8K～8192Kbps |
| 视频帧率 | 50Hz: 主码流(2560×1440@25fps);辅码流(704×576@25fps);第三码流(704×576@3fps) 主码流(2592×1520@20fps);辅码流(704×576@25fps);第三码流(1280×720@15fps) 60Hz: 主码流(2560×1440@25fps);辅码流(704×480@30fps);第三码流(704×480@3fps) 主码流(2592x1520@20fps);辅码流(704×480@30fps);第三码流(1280×720@15fps) |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096Kbps(2560×1440) |
| 报警联动 | 网络断开;IP冲突;非法访问;移动检测;视频遮挡;场景变更;电压异常报警;区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;人脸检测;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
| 存储功能 | NAS FTP |
| 预览最大用户数 | 20个(总带宽:80Ｍ) |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 浏览器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
| 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 星光 | 支持 |
| 透雾 | 支持 |
| 智能 | 支持 |
| 智能功能 | 区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;场景变更;人脸检测;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测 |
| 人脸检测 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 网络接口 | 10/100M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 供电方式 | DC12+POE |
| 功耗 | 基本功耗:3.2W 最大功耗:5.5W(红外灯最亮，ICR切换) |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 安装方式 | 支持壁装;吊装;平面装 |
| 标配电源 | 选配 |
| 标配镜头 | 标配 |

以上技术参数为本项目的基础技术参数，投标人可以在遵循性价比高的原则之下，提供其他性能更好的设备。

41.监控改造服务要求

41.1设备安装验收合格后，供货方提供至少2年的免费质保期，并及时解决软件运行过程中出现的更新完善等问题，且不再收取任何费用。

41.2质保期内，投标人接到报修电话后，维修技术人员需在1小时内响应，3小时内予以解决。如出现主要设备故障问题，投标人不能当场维修解决需要返厂维修的，投标人应当免费提供主要设备的备用件。

41.3 主要设备频繁出现故障，经三次以上维修仍然不能解决的，投标人在质保期内应当免费为我校更换新的设备。

41.4质保期内，投标人应当最少每季度对设备的运行情况进行跟踪检查。

42.原监控维保服务要求

原有校园监控系统平台、存储、前端摄像机、网络设备、线路进行一年的维保。具体要求如下：

1、服务响应：

维保期间：提供7×24小时全天候咨询服务和技术支持。提供至少2名维修人员手机24小时开机，实时响应采购人服务需求，到达现场时间小于1小时，3小时内排除故障并恢复系统设备正常运行。维护人员必备常用维护工具（包括：五金工具、万用表等）及前端设备清洁工具。

2、定期巡检：

（1）每季度对摄像机镜头及各类显示设备全面清洁和保养，确保系统正常运行；查看基础设施（基础、立杆等）、控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报业主进行确认后再实施。质保期内，所有硬件设备的维修均为免费（易耗品除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取。

（2）按照采购人要求和维护需要对摄像机镜头及各类显示设备进行实地巡检，发现问题及时维修；巡检结束填写《现场检查记录表》，应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等定期总结上报给采购人。

（3）每一台设备建立用户档案，各设备有详细的维修记录，记录内容包括检查时间、检查情况、清洁保养时间和每次维修时间、维修内容、维修结果等。进行定期巡检，检查设备的运行情况，及时向用户建议改进和纠正措施，提供必要的技术支持，及时排查设备隐患，保障设备可靠、安全的运行。对使用和管理设备人员进行现场指导培训，确保设备稳定正常地工作。

3、应急服务预案：

当系统发生故障，经技术人员初步判断无法修复设备时，相关技术负责人要第一时间通知下属专家组人员赶赴用户现场排除设备故障。若因特殊原因无法及时修复，为保障设备的正常运行，经报告用户同意，应马上提供同规格的产品替换用户原有设备，换机不收取任何费用。要求投标人有充足的备品备件，包括摄像机、交换机、网线、硬盘、跳纤等。要求投标人与原厂家良好的合作关心，可以及时方便从厂家驻徐办事处进行备品备件的调配，满足紧急维护需要。对更换下的设备，及时修复，不能修复的更换新的备品备件，保证备件库的数量。

遇有法定节假日、重大活动、特殊任务时，根据采购人需求增加人员，全力保障系统的正常运行。

4、服务改进承诺

如维保服务人员态度与能力不符合客户要求，客户提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，投保人项目经理将到现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，项目领导小组到现场监督，直到完全改进。

培训业主：

为使监控系统运行达到稳定、高效、节能，为在其中工作的人们提供一个安全、舒适的环境和便利的工作方式，还必须要有合格的操作人员和管理人员来操作、维护该系统，使该系统能够正常运行。培训业主很有必要，培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

第七部分 投标文件格式

有格式要求的必须按格式制作，没有要求的请自行制作。

格式一：

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式三:

投标报价表：见附件

格式四：

所投产品的主要技术参数格式投标人自拟。要明确产品外形尺寸、箱体容积、箱体材质和板材厚度、投料口尺寸、操作运行系统、配件和主辅材等详细参数 。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

年     月      日

43.产品售后服务及安装方案；

44.投标人认为需要说明的其他问题。

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）